## Slide 1
基于 YOLOv12 的中草药饮片智能识别与分类系统
概要设计汇报 · 第8组 · 2026年6月
目标：完成数据处理、YOLOv12 基线训练、推理部署、性能测试与课程演示闭环。

## Slide 2
系统目标聚焦“可检测、可演示、可复现”的课程闭环
业务问题
中药饮片种类多、形态相近，人工鉴别耗时且主观性强，难以支撑教学演示和批量复核。
系统能力
图片上传和摄像头截帧识别，输出检测框、类别、置信度，并保存结果图和 JSON。
交付边界
本地 Web 原型，服务课程展示；不做药理问答、处方推荐、医学诊断或真伪最终判定。
一期范围：数据集检查、训练/评估脚本、FastAPI 推理接口、Vue3 工作台、测试报告和概要设计 PPT。
性能目标作为实验目标记录，不提前承诺；所有 mAP/FPS 均以后续真实训练和测试为准。
第8组 · 基于 YOLOv12 的中草药饮片智能识别与分类系统 · 2026.6

## Slide 3
功能划分围绕数据、训练、推理和展示四个核心模块
数据集管理
导入 YOLO 格式数据，检查图片/标签/bbox，按 7:2:1 划分。
模型训练
基于 YOLOv12n/s 启动训练，保存 best.pt、last.pt、日志和曲线。
智能识别
支持图片上传识别和摄像头截帧识别，返回类别、置信度和边界框。
结果复盘
保存结果图、预测 JSON、测试报告和典型误检案例。
用户角色：普通用户负责识别演示；管理员负责数据维护、训练启动和权重切换；开发者负责模型与接口维护。
第8组 · 基于 YOLOv12 的中草药饮片智能识别与分类系统 · 2026.6

## Slide 4
YOLOv12 以注意力中心架构提升实时检测的精度-速度平衡
Backbone
CSPNet + A2C2f；Area Attention 通过区域注意力降低全局注意力开销。
Neck
FPN + PAN + R-ELAN；增强多尺度特征融合和训练稳定性。
Head
Anchor-Free 检测头，直接预测目标中心和边界框，减少 Anchor 调参。
第一阶段采用标准 YOLOv12n/s 作为基线，不修改结构，优先保证训练、验证、推理闭环。
第二阶段再做输入尺寸、学习率、batch、阈值和增强策略调优。
GhostC2f、DySnakeC2f、SimSPPF、CA 来自 YOLOv8-TCM 文献，作为计划改进和消融方向，不机械迁移。
参考：Tian et al., YOLOv12: Attention-Centric Real-Time Object Detectors; Sun et al., 2025

## Slide 5
核心流程从数据校验开始，最终进入前后端推理展示
数据准备
images/labels/data.yaml
质量检查
缺标签、bbox、重复图
训练评估
YOLOv12n/s + mAP
部署推理
FastAPI + Vue3
测试复盘
报告、曲线、误检案例
工程实现：scripts/ 负责数据、训练、评估、推理和 benchmark；backend/ 提供 API；frontend/ 提供一屏式识别工作台；reports/ 输出测试报告与 PPT。
第8组 · 基于 YOLOv12 的中草药饮片智能识别与分类系统 · 2026.6

## Slide 6
真实分类数据已完成 strict 清洗和 5 epoch 阶段实验
检查项 | 实现入口 | 当前状态
环境搭建 | requirements.txt + setup_env.ps1 | .venv 已安装，核心依赖验证通过
分类清洗 | prepare_strict_classification_dataset.py | 92 类，7826 train / 1741 val，0 errors/warnings
类别一致性 | audit_class_consistency.py | 原始 93 类，strict 92 类；大腹皮训练样本为 0
重复/泄漏 | audit_classification_duplicates.py | train/val 泄漏 34 组；跨类别重复 52 组，需人工复核
泄漏复核包 | generate_classification_leakage_review_package.py | 34 组泄漏全部进入复核清单；跨类别 18 组
候选清理集 | prepare_leakage_clean_classification_dataset.py | 移除 val 副本 34 张；train/val 泄漏 0 组；跨类别 34 组
跨类别复核包 | generate_classification_cross_class_review_package.py | 34/34 组标签冲突进入复核；记录 68 条
跨类别决策表 | generate_classification_cross_class_decision_table.py | 34/34 组 pending；校验错误 0
清理计划校验 | generate_classification_cross_class_cleanup_plan.py | waiting_for_manual_decisions；计划操作 0；错误 0
清理执行入口 | apply_classification_cross_class_cleanup_plan.py | 计划 ready 后只写新输出目录；当前 pending 会阻断
93 类补齐 | prepare_completed_classification_dataset.py | 93 类；大腹皮 15/4 重划；Top-1=0.0665
检测标注准备包 | prepare_detection_annotation_package.py | 93 类，279 张待标注图；labels=0/279
样本总览 | generate_detection_annotation_contact_sheet.py | 279 张样本，93 类；标注前复核 contact sheet
标注包校验 | validate_detection_annotation_package.py | pending_bbox_annotation；缺失标签 279；errors=0
训练评估 | train/evaluate_yolo12_cls.py | 5 epoch；Top-1=0.1769，Top-5=0.4957
误判分析 | analyze_classification_errors.py | 1741 图；Top-1 正确 308；Top-5 正确 863
人工复核 | generate_error_review_contact_sheet.py | 36 张样例；2 张 contact sheet
可复现实验 | generate_repro_manifest.py | Manifest：31 条命令，92 个关键产物 SHA256
推理部署 | infer_image_cls + /classify/image | Top-k JSON、ONNX、前端分类入口均已验证
说明：当前真实数据是分类目录；候选清理集已移除 val 侧 train/val 泄漏副本，剩余跨类别冲突已生成复核包、决策表和清理计划校验但仍需人工填写；检测 mAP 仍需补真实 bbox 标注后生成。
第8组 · 基于 YOLOv12 的中草药饮片智能识别与分类系统 · 2026.6

## Slide 7
改进实验按低风险调参优先，再评估结构迁移价值
第一组：模型规模
YOLOv12n vs YOLOv12s，对比 mAP、模型大小、CPU/GPU 延迟。
第二组：训练参数
imgsz 640/768、学习率、batch size、早停和增强强度。
第三组：文献模块
GhostC2f、DySnakeC2f、SimSPPF、CA 只在基线稳定后作为消融计划。
孙兴等在 201 类、3879 张图像上报告 mAP@50-95 为 84.16%，可作为目标参考，不作为本项目结果。
CHDPL-Net 和 DGS-YOLOv8 证明轻量化与注意力机制在中药/药材检测中有研究价值。
参考：Sun et al., 2025; Lin et al., 2025; Zhang et al., 2024

## Slide 8
性能测试覆盖准确性、效率、鲁棒性和工程接口四个维度
准确性
分类 Top-1/Top-5 已有阶段结果；误判分析覆盖 92 类；检测 mAP 待真实 bbox。
效率
strict 分类 20 图 CPU benchmark：mean 9.76 ms，约 102.51 FPS。
93 类补齐
93 类，7841/1745；大腹皮 15/4；Top-5=0.2086。
泄漏清理
候选集 9533 张；train/val 泄漏 0 组。
输出物：repro_manifest.md、class_consistency_audit.md、strict_classification_duplicate_audit.md、classification_leakage_review_package.md、classification_leakage_clean_candidate_report.md、classification_cross_class_review_package.md、classification_cross_class_decision_table.csv、classification_cross_class_cleanup_plan.md、apply_classification_cross_class_cleanup_plan.py、detection_annotation_package_report.md、detection_annotation_contact_sheet.md、strict_classification_training_report.md、strict_classification_error_analysis.md、strict_classification_review_samples.md、test_report.md；Manifest 固化环境、命令、指标和 SHA256。
第8组 · 基于 YOLOv12 的中草药饮片智能识别与分类系统 · 2026.6

## Slide 9
主要风险集中在数据标注、算力占用和相似类别误检
数据标注不足
若只有分类目录，需补真实 bbox；整图框只用于流程验证。
类别缺口
大腹皮已通过 93 类补齐实验进入训练链路；正式基准仍建议补独立样本。
重复/泄漏风险
候选清理集 train/val 泄漏 0 组；跨类别复核包覆盖 34 组，决策表 pending 34 组，清理计划操作 0；执行脚本当前会阻断。
检测标注准备包
93 类、279 张待标注图；contact sheet 279 样本；labels/ 仍为空。
复现追溯
可复现实验 Manifest：31 条命令、92 个产物哈希。
相似类别误检
高频混淆：九香虫->木丁香(12)；合欢皮->川牛膝(12)；柏子仁->芥子(12)；低表现类：地龙、安息香、瓦楞子、北沙参。
第8组 · 基于 YOLOv12 的中草药饮片智能识别与分类系统 · 2026.6

## Slide 10
当前交付已完成工程闭环和真实分类阶段实验
已交付：工程结构、数据处理脚本、YOLOv12 训练/调参/评估/推理脚本、FastAPI 后端、Vue3 前端、测试报告和 PPT。
已验证：strict 分类链路已跑通；Top-1=0.1769、Top-5=0.4957；类别一致性审计确认原始 93 类、strict 92 类；93 类补齐实验已跑通，大腹皮 15/4 重划。
重复/泄漏审计：已生成 34 组 train/val 泄漏人工复核包；候选清理集移除 val 副本 34 张，train/val 泄漏归零；跨类别复核包覆盖 34 组标签冲突，决策表 34/34 组待填写，清理计划校验 waiting_for_manual_decisions。
检测标注准备包：覆盖 93 类、279 张待标注图，样本总览 contact sheet 279 张；pending 校验 errors=0；labels/ 仍为空。
可复现实验 Manifest：记录 31 条复现命令、92 个关键产物 SHA256；工程自检 157/157。
可延长训练：CPU 30 epoch 配置和 GPU 100 epoch 配置已补齐，可继续做正式训练对照。
待补测：补充真实 bbox 后完成检测训练、真实 mAP 曲线、CPU/GPU 延迟和鲁棒性对比。
结果边界：当前真实结果是分类 Top-1/Top-5，不等价于检测 mAP 或药材区域定位能力。
结论：分类路线已有可追溯阶段结果；检测结论必须来自真实 bbox 数据、正式训练权重和可追溯测试报告。
第8组 · 基于 YOLOv12 的中草药饮片智能识别与分类系统 · 2026.6